## Slide 1: MicroPython libraries 요약
㈜한국공학기술연구원
2022.01.11

## Slide 2: 목차
사용된 라이브러리
  Time
  Machine
  Math
  ETboard.lib.pin_define
  ETboard.lib.servo
  ETboard.lib.OLED_U8G2
  ETboard.lib.WiFi
2. 라이브러리 함수 설명

## Slide 3
1. 사용된 라이브러리

## Slide 4: Micropython Library
 | 라이브러리 | 설명
1 | Time | 시간 제어 함수 제공
2 | Machine | 보드 제어 함수 제공
3 | Math | 기본적인 수학 함수 제공
4 | ETboard.lib.pin_define | ET보드의 GPIO핀 정의
5 | ETboard.lib.servo | ET보드에서 서보모터 제어
6 | ETboard.lib.OLED_U8G2 | ET보드에서 OLED 제어
7 | ETboard.lib.WiFi | ET보드에서 WiFi 제어
자세한 라이브러리 설명은
  Time : https://docs.micropython.org/en/latest/library/time.html#module-time
  Machine : https://docs.micropython.org/en/latest/library/machine.html#module-machine
  Math : https://docs.micropython.org/en/latest/library/math.html

## Slide 5
2. 라이브러리 함수

## Slide 6: Time 라이브러리
 | 함수 | 설명 | 예시
1 | .sleep(second) | ~초 기다리기 | time.sleep(1)

## Slide 7: Machine 라이브러리
 | 함수 | 설명 | 예시
1 | .ADC(id) | 아날로그 값을 디지털 값으로 변환 | 
Class : ADC
Class : Pin
 | 함수 | 설명 | 예시
1 | .init(mode=- 1, pull=- 1, *, value, drive, alt) | 핀을 초기화 | 
2 | .value( ) | 핀 값을 설정하거나 가져옴 | 
 | 함수 | 설명 | 예시
1 | .time_pulse_us(pin, pulse_level, timeout_us=1000000) |  | 

## Slide 8: Math 라이브러리
 | 함수 | 설명 | 예시
1 | .log(x) | X를 자연 로그로 반환 | math.log(12)
Class: math

## Slide 9: ETboard.lib.pin_define 라이브러리
 | 함수 | 설명 | 예시
1 | Pin(pin num) | GPIO 핀 객체를 만듦 | PinD2 = Pin(D2)

## Slide 10: ETboard.lib.servo 라이브러리
 | 함수 | 설명 | 예시
1 | .write_angle(angle) | angle 만큼 서보모터를 회전 | servo.write_angle(0)
Class: servo

## Slide 11: ETboard.lib.OLED_U8G2 라이브러리
 | 함수 | 설명 | 예시
1 | .setLine(line, “ ” ) | 출력할 문자열을 저장 | oled.setLine(2, "Morning !")
2 | .clear( ) | OLED 화면 지우기 | oled.clear()
3 | .display( ) | OLED 화면 출력 | oled.display()
Class: oled

## Slide 12: ETboard.lib.WiFi 라이브러리
 | 함수 | 설명 | 예시
1 | .begin(ssid, password) | 와이파이 접속 시작 | WiFi.begin(iptime, ******)
2 | .status( ) | 와이파이 접속 상태 | WiFi.status()
3 | .localIP( ) | 할당받은 IP | WiFi.localIP()
4 | .WebServer(Port) | 웹서버 만들기 | WiFi.WebServer(80)
Class: WiFi